## Slide 1: 网络地址转换(NAT)实验
武庆华
wuqinghua@ict.ac.cn

## Slide 2: 提纲
NAT地址转换
NAT实现
NAT实验内容
附件文件列表

## Slide 3: 私网（Private Network） IP地址
私网IP地址空间
  10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16
为什么要有私网IP地址空间？
  IP地址数量限制
  网络管理需要

## Slide 4: 网络地址转换
如何连接私网IP地址和公网IP地址？
  如果使用原有路由机制，则私网地址没有存在的意义
  网络地址转换：类似代理的机制
网络地址转换：
  给定网络拓扑以及节点的网络地址配置，NAT地址转换使得私网节点与公网节点（甚至另一个私网的节点）能够互联并传输数据
Host 1
Host 3
10.21.0.1/16
159.226.39.123/24
NAT
159.226.39.43/24
10.21.0.254/16

## Slide 5: NAT (Network Address Translation)
10.21.0.254
159.226.39.43
Switch
Private Network
Public Network
NAT设备主要工作：
  维护私网地址/端口 与 公网地址/端口的映射关系
  对数据包内容进行重写（Translation），修改IP地址、端口等字段，使得数据包在相应网络中有意义

## Slide 6: NAT工作场景
私网主机连接到公网服务器
私网主机作为服务器
Source NAT (SNAT)
Destination NAT (DNAT)

## Slide 7: NAT工作机制
数据包到达
动态分配公网port号，新建连接映射
地址翻译
已有相应连接？
更新IP/TCP头部校验和
将数据包从相应端口转出
否
是
区分数据包方向
按照规则新建连接映射
回复ICMP目的主机不可达
SNAT
DNAT
invalid

## Slide 8: 区分数据包方向
只处理两个方向的数据包
当源地址为内部地址，且目的地址为外部地址时，方向为DIR_OUT
当源地址为外部地址，且目的地址为external_iface地址时，方向为DIR_IN
如何判断是内部地址还是外部地址？
  查询路由表，根据目的地址相应转发条目对应的iface判断地址类别
NAT
external_iface
internal_iface
private
(inner net)
public
(outer net)

## Slide 9: 合法数据包
该数据包在NAT中有对应连接映射 (existing)
该数据包的方向为DIR_OUT，为该TCP连接的第一个数据包（请求连接数据包），NAT中没有对应连接映射 (SNAT)
该数据包的方向为DIR_IN，为该TCP连接的第一个数据包，NAT中没有对应连接映射，但有对应处理规则 (DNAT)

## Slide 10: NAT地址翻译
Existing
  查找映射关系，进行(internal_ip, internal_port) <-> (external_ip, external_port)之间的转换
SNAT
  saddr = external_iface->ip; sport = assign_external_port();
    不能使用端口0建立连接
  建立连接映射关系
    (internal_ip, internal_port) <-> (external_ip, external_port)
DNAT
  daddr = rule->daddr; dport = rule->dport;
  建立连接映射关系
    (internal_ip, internal_port) <-> (external_ip, external_port)
更新IP/TCP数据包头部字段(包括校验和)

## Slide 11: 连接（映射关系）的维护
struct nat_mapping {
struct list_head list;
u32 internal_ip;
u16 internal_port;
u32 external_ip;
u16 external_port;
...;
};
list
list
list
list
一个NAT设备需要同时维护数万条映射关系
链表查找方式效率非常低
可以考虑使用Hash方式

## Slide 12: 使用Hash查找映射关系
NAT
(int_ip, int_port) <-> (rmt_ip, rmt_port)
(ext_ip, ext_port) <-> (rmt_ip, rmt_port)
Problem: 可能有多个主机同时请求该服务，这些连接有相同的rmt_ip+rmt_port
Solution: 可以先用(rmt_ip, rmt_port) 定位到一组映射结构（链表），再根据数据包方向，决定用(rmt_ip, rmt_port) + (int_ip, int_port) 还是(rmt_ip, rmt_port) + (ext_ip, ext_port) 来确定唯一的映射结构
Hash表存储映射关系 key??? -> nat_mapping
Observation: (rmt_ip, rmt_port) 是地址翻译中的不变量

## Slide 13: NAT老化（Timeout）操作
端口号是NAT设备中的宝贵资源
  实验中的SNAT设备，一个公网地址最多支持65535个并发连接
  对于已经结束的连接，可以收回已分配的端口号，释放连接映射资源
对认为已经结束的连接进行老化操作
  双方都已发送FIN且回复相应ACK的连接，一方发送RST包的连接，可以直接回收
  双方已经超过60秒未传输数据的连接，认为其已经传输结束，可以回收

## Slide 14: NAT数据结构
struct nat_table {
struct list_head nat_mapping_entries[256]; // 映射Hash表
iface_info_t *internal_iface; // 私网端口
iface_info_t *external_iface; // 公网端口
u8 assigned_ports[65536]; // port号池
struct list_head rules; // DNAT规则
pthread_mutex_t lock; // 互斥操作锁
pthread_t thread; // 老化线程ID
};
static struct nat_table nat; // NAT主数据结构

## Slide 15: TCP连接映射数据结构
struct nat_conn_state {
u8 internal_fin;
u8 external_fin;
u32 internal_seq_end;
u32 external_seq_end;
u32 internal_ack;
u32 external_ack;
};
struct nat_mapping {
struct list_head list;
u32 internal_ip;
u16 internal_port;
u32 remote_ip;
u16 remote_port;
u32 external_ip;
u16 external_port;
time_t update_time;
struct nat_conn_state state;
};
为了快速访问对应的映射结构，用Hash表来存储映射关系 (ip, port) -> nat_mapping
DIR_OUT
DIR_IN

## Slide 16: NAT实现
NAT映射表管理
  维护NAT连接映射表，支持映射的添加、查找、更新和老化操作
数据包的翻译操作
  对到达的合法数据包，进行IP和Port转换操作，更新头部字段，并转发数据包
  对于到达的非法数据包，回复ICMP Destination Host Unreachable

## Slide 17: NAT实验内容一
SNAT实验
运行给定网络拓扑(nat_topo.py)
在n1, h1, h2, h3上运行相应脚本
  n1: disable_arp.sh, disable_icmp.sh, disable_ip_forward.sh, disable_ipv6.sh
  h1-h3: disable_offloading.sh, disable_ipv6.sh
在n1上运行nat程序： n1# ./nat exp1.conf
在h3上运行HTTP服务：h3# python ./http_server.py
在h1, h2上分别访问h3的HTTP服务
  h1# wget http://159.226.39.123:8000
  h2# wget http://159.226.39.123:8000

## Slide 18: 结果示意
获取网页
抓包结果
从h3角度看

## Slide 19: 实验内容二
DNAT实验
运行给定网络拓扑(nat_topo.py)
在n1, h1, h2, h3上运行相应脚本
  n1: disable_arp.sh, disable_icmp.sh, disable_ip_forward.sh, disable_ipv6.sh
  h1-h3: disable_offloading.sh, disable_ipv6.sh
在n1上运行nat程序： n1# ./nat exp2.conf
在h1, h2上分别运行HTTP Server： h1/h2# python ./http_server.py
在h3上分别请求h1, h2页面
  h3# wget http://159.226.39.43:8000
  h3# wget http://159.226.39.43:8001

## Slide 20: 实验内容三
手动构造一个包含两个nat的拓扑
  h1 <-> n1 <-> n2 <-> h2
  节点n1作为SNAT， n2作为DNAT，主机h2提供HTTP服务，主机h1穿过两个nat连接到h2并获取相应页面

## Slide 21: 思考题
实验中的NAT系统可以很容易实现支持UDP协议，现实网络中NAT还需要对ICMP进行地址翻译，请调研说明NAT系统如何支持ICMP协议。
给定一个有公网地址的服务器和两个处于不同内网的主机，如何让两个内网主机建立TCP连接并进行数据传输。（最好有概念验证代码）

## Slide 22: 附件文件列表
exp[1-2].conf # NAT配置文件
libipstack(32).a # 建议将“路由器转发实验”中自己生成的libipstack.a
# 用到本实验中
http_server.py # 简单HTTP Server实现
include
ip.c
Makefile
main.c
nat.c # NAT相关函数，待实现
nat_topo.py
scripts

## Slide 23
NAT 2
NAT 1
Host 1
Host 2
10.11.0.254/16
10.11.0.1/16
10.22.0.254/16
10.22.0.2/16
159.226.39.111/24
159.226.39.222/24

## Slide 24
NAT 1
Host 1
Host 2
10.11.0.254/16
10.11.0.1/16
10.22.0.2/16
159.226.39.100/24
10.22.0.254/16